## Slide 1: ディジタルペンとペーパクラフト による3DCGへの筆記
石橋 卓也†，岩田 英三郎‡，釜中 博樹‡，
高橋 侑孝††，長谷川 誠†
† 東京電機大学，†† アノト株式会社，
‡ ユニバーサルロボット株式会社

## Slide 2: 目次
ディジタルペン（紙面への筆記）
  筆記のしくみ
  応用事例
（提案）三次元立体への筆記
筆記方法
  焼き込みによるポリゴン削減
  ペーパクラフト用展開図の作成
  カッティングマシンによるペーパクラフト制作
  ディジタルペンによる筆記
  ＵＶマップと筆跡のＣＧ表示
実験
まとめ
ディジタルペンを用いた筆記
三次元立体への筆記

## Slide 3: ディジタルペン （紙面への筆記）
手書きの文字や図形を画像データとしてペンに記録・コンピュータに転送する筆記具
手書きデータのサーバによる処理・一元管理
記入時刻の把握・履歴管理
手書き文字認識・テキスト化
ＰＣがない環境での記録可能
複数のペンを用いた共同参加型
コミュニケーションツール
ディジタルペンによる筆記

## Slide 4: 筆記のしくみ
ペン先に搭載されたカメラ
紙面に点列印刷（アノトドット：格子の上下左右）
６×６，３６ドットを撮影；ペン先の位置（座標）が特定可能
筆跡の電子化・ペンに記録
無線通信（Bluetooth）による筆跡データのコンピュータ転送
ディジタルペン（アノトペン）
アノトドット
ディジタルペン
による筆記
カメラ

## Slide 5: （事例）ディジタルペンの応用
学力テストの迅速な採点（教育）
小論文添削の完全データ化（教育）
全員参加型ゼミナール（教育）
設備点検業務の効率化（製造）
カルテの電子化（医療）
災害時における治療優先順位の管理（医療）
アンケート調査の電子化（販売）
（提案）三次元立体への筆記

## Slide 6: （提案）三次元立体への筆記
ＣＧによる三次元立体の設計
３Ｄプリンタによる模型の出力
ディジタルペンによる図形や文字の筆記
コンピュータ入力・記録・処理
三次元立体への筆記
ＣＧへの筆跡表示

## Slide 7: 三次元立体筆記の応用
患者への病状説明や術前シミュレーション（医療）
製品開発における試作改良検討の効率化（製造）
ＣＧ未習得者のペイントデザインへの参加（製造）
伝統工芸技術の記録（文化）
ＩＣＴ学校教育への応用（教育）
３Ｄプリンタ普及にも貢献
（応用分野が開ければ普及する）
三次元プリンタ

## Slide 8: 術前シミュレーション（心臓の手術）
心臓→MRI→ＣＧ→3Dプリンタ→模型→筆記→コンピュータ
http://www.xcardio.com/products/standard.html
http://science.howstuffworks.com/mri.htm
術前シミュレーション
ＭＲＩ
三次元プリンタ
心臓模型への筆記
筆跡のＣＧ表示

## Slide 9: 筆記方法
「ディジタルペン」と「ペーパクラフト」による三次元立体筆記の提案；３Ｄプリンタをペーパクラフトで代用
（長所）ペーパクラフトは３Ｄプリンタよりも安価で手頃
ＣＧによる三次元立体の造形
ポリゴンの削減
ペーパクラフト用展開図の算出（三谷の方法）
アノトドット紙への展開図印刷
ペーパクラフト制作
ディジタルペンを用いた筆記
筆跡データの電子化
UVマッピングと筆跡ＣＧ表示
（提案）ペーパクラフトへの筆記

## Slide 10: 三次元立体の造形とポリゴン削減
ＣＧによる三次元立体の造形
焼き込みによるポリゴン削減（細部の再現）
三次元立体の造形
（拡大）
ポリゴン削減

## Slide 11: 三次元立体のペーパクラフト用 展開図の作成
ペーパクラフト用展開図の算出（三谷の方法）
アノトドット紙への印刷
展開図のアノトドット紙への印刷
心臓の３DCG

## Slide 12: （参考）ペーパクラフト用展開図の算出
三谷純，“計算機による立体紙模型の設計支援に関する研究，”東京大学博士論文．

## Slide 13: ペーパクラフト制作と筆記
カッティングマシンによるペーパクラフト制作（裁断・折り目づけ）
ディジタルペンで図形や文字を筆記
ペーパクラフト制作
ディジタルペンを用いた筆記
カッティングマシンによる裁断

## Slide 14: ＵＶマッピングと筆跡のＣＧ表示
アノト紙面への記入（ペーパクラフトに筆記することは）
筆跡データの電子化・コンピュータ転送
筆跡のUVマッピング・ＣＧ表示
筆跡を含む展開図
ＵＶマッピングと筆跡のＣＧ表示

## Slide 15: （実験）立体への筆記時間と誤入力
（課題）正二十面体の特定面（マークしてある面の裏面）に○を記入
被験者：大学生20名
記入完了時間の計測
ＣＧツールによる筆記との比較
ＣＧツールによる筆記よりも高速簡単・少ない誤入力
方法 | 平均時間（秒） | 誤入力回数
本方法 | 16.4 | 0
ＣＧツール （従来法） | （未習得者）55.0 | 2
 | （習得者）17.0 | 4
評価試験の様子

## Slide 16: （実験）カッティングマシンによる ペーパクラフト制作時間の短縮
印刷→裁断→折り目づけ→組み立て
裁断と折り目づけにカッティングマシンを使用
ペーパクラフト制作方法 | 時間
カッティングマシン使用 | ４時間１０分
手作業 | ６時間５０分
カッティングマシンによる裁断
手作業による裁断
3時間４０分の短縮

## Slide 17: まとめ
「ディジタルペン」と「ペーパクラフト」による三次元立体筆記の提案
  展開図の算出
  ポリゴン削減
  ペーパクラフトの作成
  ディジタルペンによる筆記
  筆跡のＵＶマップ・ＣＧ表示
  （長所）ペーパクラフトは３Ｄプリンタよりも安価で手頃
シミュレーションおよび評価
  ＣＧツールを用いた筆記よりも高速簡単・少ない誤入力
  カッティングマシンによるペーパクラフト制作の時間短縮
（今後の課題）
３Ｄプリンタ出力への筆記方法検討